## Slide 1
TAREA 2 · ALGORITMOS DE RUTEO
Ruteo físico resiliente de UAV
Inspección territorial civil en un entorno de referencia de Mykolaiv
Grafo geolocalizado · rutas alternativas · fallas simuladas
Integrantes: [completar] Profesor: [completar] Fecha: [completar]
Notes: Presentación académica. Mykolaiv es una referencia histórica y cartográfica. No se generan trayectorias militares operativas.

## Slide 2
PUNTO DE PARTIDA
Cómo corregimos el enfoque de la Tarea 1
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
02
Problema
Misión civil delimitada y antecedentes documentados; las fallas del vuelo siguen siendo simuladas.
Grafo
Un solo grafo de navegación: los nodos son posiciones físicas, no UAV ni enlaces de comunicación.
Hipótesis
Predicción cuantitativa sobre finalización de misión frente a controles pareados.
Contribución
El objetivo central es diseñar y evaluar el mecanismo de ruteo, no solo reunir datos.
Geometría
Modelo 2,5D con elevación y alturas estimadas; se declaran sus límites.
Notes: Retroalimentación de la Tarea 1 del ayudante: sustentar la problemática, no afirmar tiempos de reacción sin medición, grafo dinámico, hipótesis refutable, objetivos de algoritmo, 3D y citas. Fuente interna: informe T1 y comentarios compartidos por el grupo.

## Slide 3
CASO CIVIL
Contexto de estudio: Mykolaiv
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
03
UNOSAT identificó 198 estructuras con daño visible en imágenes de julio de 2022. El PNUD documenta proyectos de recuperación y apoyo a la recopilación de datos espaciales en la región.
El estudio simula una inspección de puntos de interés. Los antecedentes justifican estudiar la misión; no prueban que la ruta UAV o las fallas simuladas hayan ocurrido.
INSERTAR IMAGEN
Mapa del área de estudio con fuente y fecha
Referencia histórica y cartográfica provisional
Notes: UNOSAT, Product 3404, evaluación con imagen del 21-07-2022: 198 estructuras con daño visible; análisis preliminar sin verificación de campo. https://unosat.org/products/3404 . PNUD, Mykolaiv Strategic Partnership 2025–2028: https://www.undp.org/ukraine/projects/mykolaiv-strategic-partnership . PNUD, entrega de equipos de datos espaciales y aéreos a comunidades en 2026: https://www.undp.org/ukraine/press-releases/undp-provides-equipment-five-ukrainian-communities-support-data-driven-recovery

## Slide 4
ALCANCE
Misión, pregunta e hipótesis
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
04
Misión simulada
Origen A → observación P₁ → P₂ → P₃ → destino B.
Cada par consecutivo forma un tramo origen–destino. Se exige visitar los puntos en orden y respetar un presupuesto de distancia. No se afirma cobertura continua del área.
Pregunta
¿La selección de corredores separados y la replanificación aumentan la finalización de misión frente a dos rutas elegidas solo por distancia?
Hipótesis refutable
Con parámetros congelados, C superará al par Dijkstra fijo A en escenarios pareados y dentro del presupuesto. Se compara también con Dijkstra que replantea (D).
Notes: Fuente: 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex, secciones Contexto y Metodología. La misión es simulada; no se modela cobertura continua ni vuelos reales.

## Slide 5
INFRAESTRUCTURA
Un único grafo físico de navegación
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
05
V
Puntos de navegación geolocalizados, con elevación como atributo.
E
Segmentos candidatos de desplazamiento con longitud, atributos y costo.
Estado UAV
Posición actual y fallas conocidas; la posición no crea un nodo del grafo.
Topología de referencia: 196 nodos y 618 aristas. La admisibilidad de los segmentos cambia cuando aparece una falla. El relieve y los edificios dan una aproximación 2,5D.
INSERTAR IMAGEN
Grafo sobre mapa y nodos de la misión
Notes: Fuente interna: 05_T2/Infraestructura/generar_infraestructura.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. Parámetros: 196 nodos, 618 aristas, malla de 0,5 km, 8 vecinos, perturbación 0,25, eliminación 12 %, semilla 7.

## Slide 6
DOCKER Y BASE DE DATOS
Arquitectura reproducible
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
06
Docker ejecuta PostgreSQL 17, PostGIS 3.5 y pgRouting 3.8. El pipeline crea el esquema, genera el grafo, extrae seis fuentes a JSON, carga datos, asigna pesos, calcula rutas y sirve la plataforma.
Tablas principales
nodos, aristas, mision, meta_*, amz_*, fuentes, rutas y evaluaciones. Los JSON documentados conservan trazabilidad de la extracción.
INSERTAR IMAGEN
Captura de Docker/servicios
INSERTAR IMAGEN
Diagrama relacional de la base de datos
Notes: Fuente interna: 05_T2/Dockerfile, docker-compose.yml en raíz, 05_T2/pipeline.py, 05_T2/BD/schema.sql, 05_T2/BD/MODELO_BD.md y 05_T2/BD/diagrama_bd.png.

## Slide 7
TRES FUENTES IMPLEMENTADAS
Metadata que modifica el ruteo
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
07
OSM / Overpass
33.593 edificios. Altura disponible o estimada para 1.022. Aporta obstáculos próximos a aristas.
Open-Meteo Elevation
814 muestras de terreno, 0–57 m en el recorte. Aporta relieve para la prueba de despeje vertical.
Open-Meteo Weather
720 horas de viento histórico. Define umbral global y factor direccional de costo.
Límites: alturas incompletas, DEM de 90 m y viento regional. La petición histórica no fija explícitamente el modelo meteorológico.
Notes: OSM/Overpass: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API . Open-Meteo Elevation: https://open-meteo.com/en/docs/elevation-api . Open-Meteo Historical Weather: https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api . Conteos de primera ejecución Docker documentados en 05_T2/README.md y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex.

## Slide 8
DATOS HISTÓRICOS
Tres fuentes de amenaza contextual
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
08
GPSJam
7 celdas H3: precisión GNSS reportada por aviación. Indicador regional, no medición de jamming en UAV.
Focos térmicos
41 registros clasificados: 26 históricos y 15 de evaluación. Orientan escenarios sintéticos.
UCDP GED
65 eventos georreferenciados. Aportan densidad histórica con precisión espacial variable.
Ninguna fuente prueba que un segmento UAV estuviera bloqueado. La falla se activa solo dentro del simulador.
Notes: GPSJam: https://gpsjam.org/ . The Economist / NASA FIRMS data: https://github.com/TheEconomist/ukraine-war-fire-data ; NASA FIRMS: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ . UCDP GED: https://ucdp.uu.se/downloads/ . Conteos: primera ejecución Docker documentada en 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex.

## Slide 9
MODELO DE COSTOS
De los datos a restricciones justificables
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
09
Obstáculos 2,5D
Excluir un segmento si relieve relativo + altura estimada ≥ altura de vuelo − margen.
Viento
Si supera el máximo elegido, la misión no es admisible. Bajo el umbral, altera el costo por dirección.
Contexto histórico
Focos, eventos y GNSS generan un puntaje compuesto que ordena candidatas; no cierran aristas.
Datos faltantes
Se conserva un valor por defecto documentado y no se declara cierre sin evidencia.
Notes: Fuente interna: 05_T2/BD/pesos.sql, 05_T2/ruteo/pesos.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. La combinación de puntajes no es una probabilidad calibrada.

## Slide 10
ESCENARIOS
Fallas espaciales simuladas
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
10
Un escenario fija discos con centro, radio y momento de activación. Una arista queda bloqueada cuando intersecta un disco activo. El UAV descubre solo fallas incidentes en su posición actual.
Supuestos explícitos
Los discos que contienen un punto obligatorio se remuestrean. El número, el radio y la activación de las fallas son decisiones del experimento; no equivalen a eventos observados de vuelo.
INSERTAR IMAGEN
Mapa de un escenario: focos, discos y aristas cerradas
Notes: Fuente interna: 05_T2/ruteo/fallas.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. El escenario contiene discos de radio 0,25–0,60 km; segmentos intersectados se bloquean desde un umbral de recorrido.

## Slide 11
CONFIGURACIÓN REPRODUCIBLE
Parámetros del experimento
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
11
Parámetro | Valor
Altura / margen vertical | 60 m / 10 m
Viento máximo / crucero | 12 m/s / 12 m/s
Desvío α / holgura β | 0,35 / 0,60
Peso de riesgo / candidatas Yen | 1 / K = 8
Separación de corredores | 0,4 km
Radio de incertidumbre / penalización | 0,6 km / 3
Fallas por escenario / radio | 3 / 0,25–0,60 km
Los valores de evaluación deben congelarse antes de ejecutar el conjunto reservado.
Notes: Fuente interna: 05_T2/ruteo/config.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex, tabla de parámetros.

## Slide 12
ALGORITMOS
Línea base y método propuesto
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
12
A · Dijkstra fijo
Dos consultas pgr_dijkstra por tramo, con costo largo_km. La segunda excluye las aristas de la primera. El respaldo con penalización x10 se debe reportar aparte.
C · Propuesta
Yen genera hasta K=8 caminos simples. Se escoge un par según longitud, solape espacial y puntaje contextual. Al descubrir una falla, se replantea desde la posición actual.
Aporte del grupo
Selección del par y regla de reacción acotada. Yen genera candidatas; Luna et al. sirve como antecedente de replanificación, sin replicar su sistema.
Notes: Dijkstra: E. W. Dijkstra, A note on two problems in connexion with graphs, Numerische Mathematik 1959. Yen: J. Y. Yen, Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network, Management Science 1971, doi:10.1287/mnsc.17.11.712. Luna et al., A multi-UAV system for coverage path planning applications with in-flight re-planning capabilities, Journal of Field Robotics 2024, doi:10.1002/rob.22342. pgRouting: https://docs.pgrouting.org/ .

## Slide 13
PSEUDOCÓDIGO
Mecanismo propuesto
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
13
PLANIFICAR(s, t)
1 Quitar restricciones y fallas conocidas del grafo
2 Calcular r_min con Dijkstra por kilómetros
3 Generar K=8 candidatas con Yen y costo contextual
4 Filtrar por desvío y presupuesto
5 Elegir el par con menor J(longitud, solape, riesgo)
REACCIONAR(posición, siguiente punto)
1 Registrar arista bloqueada y penalizar su entorno
2 Recalcular Dijkstra con costo contextual
3 Si excede el presupuesto, intentar Dijkstra por kilómetros
4 Si no existe ruta admisible, registrar fracaso
Notes: Fuente interna: 05_T2/ruteo/algoritmos.py, 05_T2/ruteo/simulador.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. La alternativa precalculada no se sigue necesariamente tras una falla: se ejecuta un Dijkstra nuevo.

## Slide 14
REQUISITO ORIGEN–DESTINO
Comparación de dos rutas por tramo
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
14
INSERTAR IMAGEN
Mapa: dos rutas pgr_dijkstra por kilómetros
INSERTAR IMAGEN
Mapa: par elegido por Yen y selección resiliente
Mostrar para el mismo origen y destino: kilómetros de cada ruta, solape, costo, restricciones activas y diferencia en resiliencia. Regenerar el ejemplo de base de datos antes de insertar cifras.
Notes: Fuente interna: 05_T2/BD/rutas_ejemplo.py y 05_T2/ENTREGA_TAREA2.md. Las cifras antiguas de resiliencia de la primera corrida DB no son válidas tras corrección de la selección de focos; regenerar antes de usar capturas.

## Slide 15
MÉTRICAS
Cómo medimos la resiliencia
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
15
R misión
Fracción de escenarios que visita P₁, P₂ y P₃ en orden, llega a B y respeta Lmax.
R par
Fracción en que al menos una de las dos rutas precalculadas sigue libre.
ΔR
100 × (R_C − R_A), en puntos porcentuales. McNemar exacta sobre escenarios pareados.
Costos
Kilómetros, exceso sobre la ruta mínima, replanificaciones y tiempo de cálculo.
Lmax = (1 + β) × L*; L* = 13,1637 km para la misión por defecto.
Notes: Fuente interna: 05_T2/ruteo/metricas.py, 05_T2/experimentos/run_experimentos.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex.

## Slide 16
MÉTODO EXPERIMENTAL
Diseño de evaluación pareada
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
16
Controles
A: par Dijkstra fijo. B: dos Yen más cortos. D: Dijkstra con replanificación. C: propuesta. C0/C1: ablaciones de entorno y presupuesto.
Comparabilidad
Mismo grafo, misión, restricciones, escenarios y límite de recorrido para todos los métodos. Cada celda de ajuste contiene 100 escenarios.
Separación de conjuntos
Ajuste: semillas 0–99. Evaluación reservada: 10.000–10.299, después de congelar parámetros. Esa evaluación aún está pendiente.
Notes: Fuente interna: 05_T2/experimentos/run_experimentos.py y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. Ajuste semillas 0–99; evaluación reservada 10000–10299 aún no corrida.

## Slide 17
NO SON RESULTADOS FINALES
Resultados preliminares del conjunto de ajuste
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
17
Fallas | β | A fijo | B Yen | D repl. | C prop.
3 | 0,60 | 91 % | 82 % | 96 % | 97 %
5 | 0,60 | 87 % | 73 % | 96 % | 97 %
5 | 0,20 | 75 % | 72 % | 94 % | 90 %
5 | 0,10 | 70 % | 71 % | 91 % | 84 %
Con 5 fallas y β=0,60, C supera a A en 10 puntos (p=0,01294), pero solo en 1 punto a D (p=1). Con β=0,10, C queda 7 puntos bajo D.
Notes: Fuente: 05_T2/resultados/ajuste_pf0.5_nf5_b0.6.json, ajuste_pf0.5_nf5_b0.2.json, ajuste_pf0.5_nf5_b0.1.json y sensibilidad_ajuste.json. 100 escenarios por celda, p_foco=0,5; tasas de finalización de misión simulada. No se han ejecutado las semillas reservadas 10000–10299.

## Slide 18
LECTURA CRÍTICA
Qué indican los resultados y qué falta
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
18
Hallazgo
La replanificación explica gran parte de la mejora frente al par Dijkstra fijo.
Sin atribución causal
C casi empata con D cuando β=0,60 y pierde con presupuestos estrictos.
Costo
En una celda de ajuste C tarda ~34 ms por misión; A y D, menos de 2 ms.
Pendiente
Regenerar el ejemplo DB, verificar interfaz y ejecutar evaluación reservada.
Notes: Fuente interna: resultados de ajuste en 05_T2/resultados y 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex. La primera corrida DB debe regenerarse tras corrección en focos_bd.

## Slide 19
DEMOSTRACIÓN
Plataforma de consulta y visualización
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
19
La interfaz Leaflet permite escoger origen, destino y preferencias. Muestra capas, rutas y métricas diferenciales para un tramo. La misión completa se evalúa en el simulador.
Comprobaciones para la demo
1 Dos rutas visibles por método
2 Parámetros y restricciones activos
3 Resiliencia del par rotulada correctamente
4 Respuesta con el mismo escenario
INSERTAR IMAGEN
Captura de la interfaz con rutas y leyenda
Notes: Fuente interna: 05_T2/SitioWeb/app.py, static/index.html, static/app.js, static/estilo.css. La interfaz de par origen–destino debe rotular su resiliencia como tasa del tramo, no como finalización de misión completa. La opción de zonas restringidas aún no tiene fuente cargada.

## Slide 20
60 PUNTOS
Cobertura de la rúbrica y entrega
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
20
Bloque | Puntos | Evidencia
Docker + BD | 4 | Compose, SQL, diagrama
Metadata + amenazas | 16 | 6 extractores JSON y cargadores
Fallas + restricciones | 10 | Escenarios, pesos, preferencias
Algoritmo + rutas | 18 | Paper, pseudocódigo, Dijkstra, Yen
Resiliencia + plataforma | 12 | Métricas, mapa, comparación
Antes de entregar: completar capturas, repetir el ejemplo DB, ejecutar evaluación reservada y publicar la versión evaluada en GitLab UDP. Presentación en Canvas.
Notes: Fuente interna: 05_T2/ENTREGA_TAREA2.md. Rúbrica Tarea 2: Docker 2, base de datos 2, metadata 8, amenazas 8, fallas 5, restricciones 5, algoritmo 10, dos rutas Dijkstra 4, dos rutas propuestas 4, resiliencia 6, plataforma 6 = 60. Enunciado: presentación en Canvas y repositorio en GitLab UDP; el remoto local sigue en GitHub.

## Slide 21
CIERRE
Conclusión y fuentes esenciales
Ruteo físico resiliente de UAV · inspección territorial civil
21
El prototipo ya integra un grafo físico, fuentes geoespaciales, rutas alternativas y fallas simuladas. Los resultados de ajuste muestran una mejora frente al par fijo, pero no demuestran superioridad consistente sobre Dijkstra con replanificación.
Fuentes para citar en la versión final
UNOSAT (2022), producto 3404 · PNUD (2025–2026), recuperación de Mykolaiv
Yen (1971), k rutas simples · Luna et al. (2024), replanificación en vuelo
OSM/Overpass · Open-Meteo · GPSJam · NASA FIRMS · UCDP GED · pgRouting
Siguiente cierre experimental: evaluación reservada con parámetros congelados.
Notes: Referencias: UNOSAT https://unosat.org/products/3404 ; PNUD https://www.undp.org/ukraine/projects/mykolaiv-strategic-partnership ; Yen 1971 doi:10.1287/mnsc.17.11.712 ; Luna et al. 2024 doi:10.1002/rob.22342 ; pgRouting https://docs.pgrouting.org/ ; OpenStreetMap/Overpass https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API ; Open-Meteo https://open-meteo.com/en/docs/ ; GPSJam https://gpsjam.org/ ; UCDP https://ucdp.uu.se/downloads/ ; NASA FIRMS https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ .