## Slide 1
TAREA 2 · ALGORITMOS DE RUTEO
Cuando un tramo
se bloquea
Ruteo físico resiliente de UAV para inspección territorial simulada
Mykolaiv como referencia cartográfica e histórica · fallas simuladas
Diego Pérez Carrasco · Alex Marambio Leyton · Aaron Pozas Oyarce
Universidad Diego Portales
01

## Slide 2
OBJETO DEL RUTEO
Ruteo de paquetes y ruteo físico
Zheng et al. (2024), CLUN-LSR; proyecto Tarea 2
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
02
Tarea 1 · comunicación
Un UAV era un nodo de una red mesh. Las aristas representaban enlaces de radio y la ruta indicaba por dónde pasaban los datos.
Tarea 2 · desplazamiento
Los nodos son puntos de navegación. Las aristas son segmentos físicos que puede recorrer la misión simulada.
CLUN-LSR queda como antecedente de resiliencia de comunicaciones; aquí se calcula una trayectoria física.

## Slide 3
MISIÓN SIMULADA
Un origen, tres observaciones y un destino
Misión y parámetros: 05_T2/ruteo/config.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
03
A → P₁ → P₂ → P₃ → B
Secuencia obligatoria
El UAV visita P₁, P₂ y P₃ en orden y luego debe alcanzar B.
Evaluación
Cada par consecutivo es un tramo origen–destino. Se mide la finalización dentro de un presupuesto de distancia.
La misión inspecciona puntos discretos; no equivale a cobertura continua del área.

## Slide 4
GRAFO DE REFERENCIA
Una malla física geolocalizada
Infraestructura/generar_infraestructura.py; primera corrida documentada
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
04
196
nodos
618
aristas
Modelo 2,5D: elevación y edificios como atributos parciales.
ESPACIO PARA IMAGEN
Mapa del grafo y puntos de observación
La malla es sintética y Mykolaiv funciona como referencia cartográfica provisional.

## Slide 5
CONTEXTO DEL CASO
Mykolaiv: antecedentes para una inspección civil
UNOSAT producto 3404; Policía Nacional de Ucrania (2026); PNUD
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
05
Daño documentado
UNOSAT identificó 198 estructuras con daño visible en imágenes del 21 de julio de 2022.
Situación reciente
Reportes policiales de 2026 documentan nuevos ataques y daños civiles en la ciudad.
Recuperación
El PNUD mantiene una alianza de recuperación con autoridades de Mykolaiv hasta 2028.
La misión, el grafo y las fallas son simulados; estos antecedentes no prueban un vuelo UAV local.
Notes: UNOSAT, producto 3404: https://unosat.org/products/3404. Policía Nacional de Ucrania, reportes de ataques en Mykolaiv: https://npu.gov.ua/news/u-mykolaievi-politseiski-dokumentuiut-naslidky-cherhovoi-ataky-vorozhymy-bpla y https://npu.gov.ua/news/postrazhdaly-troie-hromadian-zaznaly-poshkodzhen-tsyvilni-obiekty-u-mykolaievi-politseiski-dokumentuiut-naslidky-cherhovykh-voiennykh-zlochyniv-rf. PNUD: https://www.undp.org/ukraine/projects/mykolaiv-strategic-partnership. Los antecedentes no prueban la misión simulada.

## Slide 6
ARQUITECTURA
De las fuentes al mapa
05_T2/pipeline.py; 05_T2/README.md
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
06
Fuentes
Tres productos de metadata y tres fuentes de amenaza contextual.
Archivos JSON
Un archivo de datos por fuente y un documento que explica sus campos.
PostGIS
Cargadores, tablas geoespaciales y cálculo de pesos por tramo.
Web
Leaflet muestra rutas y preferencias para origen y destino.
18 pasos completados en la primera corrida de Docker
La ejecución del ETL acredita carga técnica; la calidad de las rutas se evalúa aparte.

## Slide 7
METADATA
Tres fuentes que afectan las rutas
OSM/Overpass; Open-Meteo Elevation; Open-Meteo Historical Weather
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
07
Edificios · OSM
33.593 huellas; 1.022 con altura disponible o estimada. Ayudan a descartar tramos con obstáculos.
Elevación · Copernicus GLO-90
814 muestras de terreno. Aportan relieve para comprobar el despeje vertical.
Viento · ERA5
720 horas históricas para una ubicación. Define un umbral y modifica el costo según la dirección.
Las alturas faltan en muchos edificios; el viento representa una condición regional, no cada arista.
Notes: Fuentes: OpenStreetMap/Overpass, Open-Meteo Elevation (Copernicus GLO-90), Open-Meteo Historical Weather. Cifras de primera corrida documentada en 05_T2/README.md.

## Slide 8
AMENAZAS
Tres fuentes de contexto histórico
GPSJam; The Economist/NASA FIRMS; UCDP GED vía HDX
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
08
GPSJam
7 celdas H3 con indicador GNSS derivado de aviación. No mide interferencia en el UAV simulado.
Focos térmicos
41 registros clasificados: 26 históricos y 15 del período de evaluación. Pueden orientar centros de fallas sintéticas.
UCDP GED
65 eventos georreferenciados. Alimentan un puntaje contextual con incertidumbre espacial.
Un registro geográfico no cierra por sí solo una arista ni demuestra jamming local.
Notes: Fuentes: GPSJam, The Economist war-fire model sobre NASA FIRMS, UCDP GED vía HDX. Cifras de primera corrida documentada en 05_T2/README.md. Son indicadores contextuales, no cierres observados de rutas UAV.

## Slide 9
TRAZABILIDAD DE DATOS
Cada fuente tiene un formato documentado
05_T2/*/ESTRUCTURA_*.md
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
09
Infraestructura
Identifica nodos, aristas, geometrías y el orden de la misión.
Metadata
Conserva edificios, elevaciones y series de viento con unidades y procedencia.
Amenazas
Registra celdas GNSS, focos y eventos con sus límites espaciales y temporales.
Los archivos JSON y sus documentos permiten reproducir la carga. La presentación no necesita mostrar su sintaxis.

## Slide 10
CARGA GEOESPACIAL
Cada dato llega a una tabla específica
05_T2/Metadata/cargar_*.py; Amenazas/cargar_*.py; BD/schema.sql
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
10
Metadata
Edificios → meta_edificios
Elevación → meta_elevacion
Viento → meta_viento
Amenazas
GPSJam → amz_gpsjam_celdas
Focos → amz_incendios
Eventos → amz_eventos
La tabla fuentes registra procedencia, licencia y parámetros; pesos.sql deriva atributos de las aristas.

## Slide 11
EJECUCIÓN REPRODUCIBLE
Docker conecta base, ETL y sitio
docker-compose.yml; 05_T2/README.md
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
11
Base de datos
PostgreSQL 17, PostGIS 3.5 y pgRouting 3.8 con volumen persistente.
Aplicación
El perfil de tareas ejecuta extracción, carga, pesos y consultas pgRouting.
Sitio
FastAPI ofrece la consulta; Leaflet presenta rutas y capas del mapa.
Compose inicia la base antes de los procesos de aplicación y web.

## Slide 12
MODELO DE DATOS
Cinco dominios en una sola base
05_T2/BD/MODELO_BD.md; BD/diagrama_bd.png
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
12
Navegación
nodos, aristas y mision
Entorno
meta_edificios, meta_elevacion y meta_viento
Amenazas
amz_gpsjam_celdas, amz_incendios y amz_eventos
Resultados
rutas y evaluaciones
Soporte
fuentes y parámetros de pesos

## Slide 13
CLAVES Y GEOMETRÍA
El esquema conecta puntos, segmentos y misión
05_T2/BD/schema.sql
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
13
Nodos y aristas
source y target de cada arista referencian nodos. Las geometrías son Point y LineString.
Misión
La tabla mision define el orden de inicio, observaciones y destino.
Resultados
rutas guarda secuencias; evaluaciones registra escenarios, fallas y métricas.
EPSG:4326 identifica coordenadas horizontales; la altitud se almacena como atributo.

## Slide 14
ESQUEMA SQL
Cómo se prepara la base
05_T2/BD/schema.sql
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
14
Extensiones
PostGIS aporta geometrías y pgRouting las funciones de caminos.
Recreación
El script elimina vistas y tablas del esquema de trabajo antes de crearlas.
Procedencia
fuentes conserva URL, licencia, parámetros y archivo original.
La recreación del esquema borra sus tablas: debe ejecutarse solo en la base destinada al proyecto.

## Slide 15
TABLAS DE INFRAESTRUCTURA
Restricciones básicas del grafo
05_T2/BD/schema.sql
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
15
nodos
Cada id representa un punto de navegación. Registra tipo, elevación y geometría.
aristas
Cada id une dos nodos distintos; largo_km debe ser positivo.
Índice espacial
GiST acelera consultas sobre los segmentos y otras geometrías.
La geometría horizontal no basta para afirmar que una trayectoria real es segura.

## Slide 16
MODELO DE FALLAS
Un disco sintético bloquea segmentos
05_T2/ruteo/fallas.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
16
Centro
Se elige de manera reproducible; puede situarse cerca de un foco histórico.
Radio
Entre 0,25 y 0,60 km por defecto.
Activación
Ocurre durante el recorrido; se cierran aristas que intersectan el disco.
El UAV descubre bloqueos solo al llegar a un nodo adyacente. No hay alertas entre varios UAV.

## Slide 17
RESTRICCIONES DEL USUARIO
Los datos pueden excluir segmentos
05_T2/ruteo/pesos.py; 05_T2/ruteo/config.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
17
Relieve y edificios
Un tramo se excluye si el obstáculo estimado alcanza la altura de vuelo menos el margen.
Viento
Una velocidad representativa superior al máximo elegido vuelve la misión inadmisible.
Zonas restringidas
La preferencia existe, pero esta versión no carga una capa geográfica que aplique el cierre.
Datos ausentes se tratan como neutros; esto no certifica seguridad de vuelo.

## Slide 18
PREFERENCIAS INICIALES
Parámetros por defecto de la simulación
05_T2/ruteo/config.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
18
Vuelo y viento
Altura 60 m; margen vertical 10 m; viento máximo y velocidad de crucero 12 m/s.
Desvío y presupuesto
α = 0,35 limita candidatas; β = 0,60 fija la distancia extra disponible.
Selección
Peso de riesgo 1,0; hasta K = 8 candidatas Yen; separación 0,4 km.
Son supuestos del experimento, no límites aeronáuticos certificados.

## Slide 19
COSTO DE UN TRAMO
La referencia usa km; la propuesta añade contexto
05_T2/ruteo/pesos.py; BD/pesos.sql
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
19
Dijkstra: longitud del segmento en kilómetros
Propuesta: longitud × factor de viento × (1 + peso de riesgo × puntaje) × penalización local
El costo ordena rutas; la distancia recorrida se sigue informando en kilómetros. El puntaje no es probabilidad calibrada.

## Slide 20
GENERACIÓN DE CANDIDATAS
Yen propone rutas; el grupo selecciona el par
Yen (1971); 05_T2/ruteo/algoritmos.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
20
Candidatas
pgr_KSP obtiene hasta ocho caminos simples para un tramo.
Filtro
Se descartan rutas fuera del desvío α o del presupuesto restante.
Selección propia
Entre pares válidos se ponderan longitud, cercanía espacial y puntaje contextual.
Yen enumera caminos; la regla de selección y la reacción a fallas pertenecen a esta propuesta.

## Slide 21
LÍNEA BASE
Dos rutas Dijkstra con costo en km
05_T2/comun/rutas.py; criterio pgr_dijkstra de la rúbrica
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
21
Ruta 1
Camino de menor longitud entre el origen y el destino del tramo.
Ruta 2
Nueva búsqueda tras excluir las aristas de la primera ruta.
Si esa exclusión desconecta el par, el código usa un respaldo con penalización ×10. Ese caso debe reportarse aparte.

## Slide 22
PAR PROPUESTO
La alternativa busca separación física
05_T2/ruteo/algoritmos.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
22
Principal
Ruta seleccionada por costo contextual y condiciones de admisibilidad.
Alternativa
Otra candidata que procura evitar el mismo corredor y reducir fallas compartidas.
ESPACIO PARA IMAGEN
Mapa de dos rutas calculadas para el mismo origen y destino

## Slide 23
REPLANIFICACIÓN
Una falla se atiende desde la posición actual
05_T2/ruteo/simulador.py
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
23
Detección
El UAV registra el bloqueo de una arista incidente al nodo alcanzado.
Entorno cercano
Se penalizan tramos dentro de ρ = 0,6 km; el factor por defecto es 1 + γ = 4.
Nueva ruta
Dijkstra recalcula desde el nodo actual hacia el siguiente punto obligatorio.
El simulador conserva la distancia ya recorrida y controla el presupuesto disponible.

## Slide 24
EVALUACIÓN PAREADA
Resiliencia del par y finalización de misión
05_T2/experimentos/run_experimentos.py; resultados de ajuste
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
24
R_par
Fracción de escenarios donde al menos una de las dos rutas precalculadas sigue libre.
R_misión
Fracción que visita los tres puntos y llega al destino dentro del presupuesto.
Controles
A: par Dijkstra fijo. D: Dijkstra con replanificación. C: método propuesto.
En ajuste con cinco fallas y β = 0,60: A 87 %, D 96 %, C 97 %. La evaluación reservada sigue pendiente.
Notes: Resultados de ajuste sintético en 05_T2/resultados/. Comparación pareada: mismo grafo, misión, restricciones y fallas. Los resultados del ejemplo PostGIS/sitio requieren regeneración tras la corrección de focos.

## Slide 25
CORRECCIÓN DE DATOS
El ejemplo de la base debe regenerarse
05_T2/comun/resiliencia.py; commit abbfbc4
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
25
Descarga
La fuente de focos abarcó el área de interés y un margen de 5 km.
Consulta anterior
focos_bd buscaba solo dentro del área estricta y usó un respaldo histórico.
Corrección
La consulta ahora incluye el margen. Faltan nuevas cifras para el ejemplo BD y el sitio.
Los JSON de experimentos Python usan focos sintéticos y no dependen de ese arreglo.

## Slide 26
PLATAFORMA
Consulta de rutas sobre el mapa
05_T2/SitioWeb/app.py; SitioWeb/static/
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
26
La interfaz Leaflet permite elegir un origen y un destino, ajustar preferencias y consultar dos pares de rutas con métricas del tramo.
ESPACIO PARA IMAGEN
Captura del mapa con rutas A y C y diferencia de resiliencia

## Slide 27
CONTROLES DEL SITIO
Cómo se solicita una comparación
05_T2/SitioWeb/static/; comportamiento a verificar en demo
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
27
1 · Origen y destino
La persona elige dos nodos del grafo.
2 · Preferencias
Ajusta altura, viento, desvío y peso del riesgo.
3 · Calcular
El servicio devuelve rutas y métricas para el par elegido.
La captura existente se tomó antes del cálculo; la versión de entrega debe mostrar rutas efectivamente calculadas.

## Slide 28
CONCLUSIÓN
La comparación final sigue pendiente
05_T2/README.md; resultados de ajuste y corrección de focos
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
28
El prototipo integra un grafo físico, datos geoespaciales, dos métodos de rutas y fallas simuladas. En ajuste, C mejora al par fijo, pero no supera de forma consistente a Dijkstra que también replantea.
Ya comprobado
Primera corrida ETL y resultados del conjunto de ajuste.
Por cerrar
Regenerar el ejemplo de BD, comprobar la interfaz y ejecutar la evaluación reservada.

## Slide 29
REFERENCIAS
Fuentes principales del proyecto
Bibliografía y procedencia: 05_T2/Informe_Tarea_2_Ruteo_Resiliente_UAV.tex
Tarea 2 · ruteo físico resiliente
29
Algoritmos
Yen (1971), k caminos simples
Zheng et al. (2024), CLUN-LSR
Luna et al. (2024), replanificación
Datos y contexto
UNOSAT; PNUD; Policía Nacional de Ucrania
OSM/Overpass; Open-Meteo
GPSJam; Economist/NASA FIRMS; UCDP GED
El informe contiene las referencias completas. Las rutas y fallas del experimento son simuladas.